Gmina Baranów

Opracowanie stanowiące skrót do raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy CPK

Spis treści

Krótkie streszczenie :	2

Tom I	3

Wybór lokalizacji „Baranów”	3

Obszar lokalizacji Lotniska w Baranowie – Podobszar 0	8

Węzeł kolejowy – Krok 1b	11

Drogi – Krok 1c	13

Tom II	16

Lotnisko wraz z głównymi obiektami i infrastrukturą dla drugiego horyzontu – PAL2	16

Schemat ideowy węzła kolejowego CPK	18

Docelowe połączenie drogowe Lotniska do sieci dróg publicznych	19

Tom III	21

Charakterystyka środowiska Gminy Baranów	21

Wyniki identyfikacji obiektów i obszarów zabytkowych objętych rejestrem zabytków	21

ewidencją zabytków oraz objętych ochroną w dokumentach planistycznych	21

Charakterystyka Gminy Baranów pod względem dziedzictwa kulturowego	21

Położenie Gminy Baranów względem granic Podobszarów 0 i A oraz zlokalizowanych  w nich obiektów i obszarów zabytkowych	23

Obiekty i obszary zabytkowe objęte rejestrem zabytków oraz ewidencją zabytków zlokalizowane w Podobszarze 0	25

Obiekty i obszary zabytkowe objęte rejestrem zabytków oraz ewidencją zabytków zlokalizowane poza Podobszarem 0 w granicach Podobszaru A	27

Dodatkowe obiekty i obszary zabytkowe objęte ochrona wg. dokumentów planistycznych zlokalizowane w Podobszarze A poza granicami Podobszaru 0	28

Wyniki identyfikacji stanowisk archeologicznych	28

Zestawienie stanowisk archeologicznych w Podobszarze 0	28

Zestawienie stanowisk archeologicznych w Podobszarze A (z wyłączeniem Podobszaru 0)	41

Podsumowanie analizy uwarunkowań społeczno- gospodarczych	48

Podsumowanie- procent powierzchni gmin w Podobszarze A	49

Liczba budynków w Podobszarze A w podziale na gminy	51

Porównanie gmin pod względem uwarunkowań społecznych	52

Tom IV- część 1	52

Przeznaczenie terenu dla MPZP objętych przez granice wariantów lotniska	52

Przeznaczenie terenu dla MPZP objętych przez granice wariantów kolei	54

Tom V	54

Kompensacje oddziaływań na aJCWP	54

Lokalizacja potencjalnych obszarów kompensacji oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na aJCWP	56

Zestawienie średnich stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza	57

Lokalizacja punktów monitoringu wód podziemnych i zakres badań	60

Tom VI	60

Język niespecjalistyczny	60

Źródło:

Opracowanie na podstawie 6  tomów raportu oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania

# Krótkie streszczenie :

Tom I stanowi wprowadzenie zawierające zwięzłe omówienie obecnego stanu wiedzy w zakresie Przedsięwzięcia i wyjaśnienie powodów podjęcia się jego realizacji, jak również przedstawienie celu i kontekstu realizacji Przedsięwzięcia z odniesieniem do dokumentów strategicznych. Przybliżone są w nim także zmiany w dotychczasowych rozwiązaniach prawnych, które wpływają na sposób realizacji Przedsięwzięcia.

Tom II zawiera zebranie wszystkich informacji o zakresie i charakterze Przedsięwzięcia oraz aspektach operacyjnych. Charakterystykę przedsięwzięcia zaprezentowano w podziale na etapy – prac przygotowawczych, budowy, eksploatacji i likwidacji. W tym tomie przedstawione są również warianty pod-legające ocenie oddziaływania.

Tom III zawiera opis aktualnego stanu środowiska, zarówno w zakresie zdefiniowania obszaru badań i analiz, zastosowanych metod badawczych, jak i diagnozy stanu środowiska, w podziale na poszczególne elementy środowiska. Zastosowano jednolity dla wszystkich elementów układ wewnątrz rozdziałów na opis metodyki badań, prezentację wyników oraz podsumowanie.

Tom IV zawiera ocenę oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko oraz opis skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania Przedsięwzięcia. Ze względu na skomplikowany i rozbudowany charakter zamierzenia budowlanego ocenę oddziaływania przedstawiono w podziale na komponenty tworzące Przedsięwzięcia (tj. Lotnisko, Węzeł kolejowy, Drogi i inne elementy) oraz w podziale na etapy procesu planistyczno-projektowego. Zdefiniowano i oceniono warianty lokalizacyjne Przedsięwzięcia

(pierwszy poziom analiz w ramach oceny oddziaływania na środowisko), a następnie na podstawie wyników tych analiz zdefiniowano i oceniono warianty techniczno-lokalizacyjne Przedsięwzięcia (drugi poziom analiz). W tym tomie odniesiono się również do kwestii potencjalnych konfliktów społecznych.

W obrębie tomu IV zastosowano następujący podział:

• Ocena oddziaływania wariantów lokalizacyjnych – 1 poziom analiz / ocena oddziaływania wariantów techniczno-lokalizacyjnych – 2 poziom analiz;

W obrębie powyższych rozdziałów zastosowano podział na elementy środowiska;

- W obrębie oceny oddziaływania na każdy element środowiska zastosowano podział na: opis zastosowanych metod prognozowania, wyniki oceny oddziaływania po-szczególnych wariantów, podsumowanie;

- W obrębie oceny oddziaływania poszczególnych wariantów zastosowano podział na etapy:

prac przygotowawczych, budowy, eksploatacji i likwidacji.

Tom V zawiera podsumowanie oceny oddziaływania na środowisko, propozycje środków minimalizujących oddziaływanie, monitoringu środowiska oraz wskazania, co do zakresu analizy porealizacyjnej. W tomie tym znaleźć można również pełne uzasadnienie wyboru wariantu najkorzystniejszego dla środowiska oraz wskazania dotyczące konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Tom VI stanowi Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Tom I

Od strony 74 tomu I

## Wybór lokalizacji „Baranów”

Punktem wyjścia do dalszych analiz lokalizacyjnych w ramach Raportu OOŚ było Studium Lokalizacyjne dla Projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, opracowane na zlecenie Polskiego Funduszu Roz-woju S.A. (dalej: Studium Lokalizacyjne PFR). W ramach tego Studium wskazano preferowany obszar dla lokalizacji Lotniska w zakresie przestrzennym odpowiadający potrzebom rozwojowym dla Fazy 2 (w tym przypadku dla 4 dróg startowych wraz z całą niezbędną infrastrukturą).  Poszukiwanie obszarów potencjalnej lokalizacji lotniska w ramach Studium Lokalizacyjnego PFR przeprowadzono poprzez wyznaczenie warunków brzegowych umiejscowienia portu lotniczego oraz określenie orientacyjnej powierzchni obszaru pod planowane Przedsięwzięcie. Sformułowane zostały następujące założenia do wstępnej kwalifikacji lokalizacji i sformułowania kryteriów wyboru położenia lotniska:

▪ odległość do Warszawy – do 50 km i czas dojazdu max. 30 min.;

▪ położenie względem głównych skupisk ludności i połączeń komunikacyjnych;  ▪ powierzchnia terenu lotniska - 35,67 km2.

Ponadto, w ramach analiz brano pod uwagę elementy, które mogłyby wykluczyć lokalizację lotniska, takie jak:

▪ wpływ na tereny chronione – ograniczenie wpływu na obszary wrażliwe środowiskowo;

▪ warunki topograficzne – teren o odpowiednim ukształtowaniu i rzeźbie, w celu ograniczania robót ziemnych i ewentualnych przeszkód lotniczych;

▪ gęstość zaludnienia – ograniczenie przesiedleń i wpływu związanego z oddziaływaniem hałasu na mieszkańców poza granicami portu lotniczego;

▪ ograniczenia przestrzeni powietrznej – zapewnienie możliwości ruchu samolotów bez ograniczeń nakładanych przez innych użytkowników przestrzeni powietrznej (np. inne lotniska).

Przeprowadzenie szczegółowej analizy wielokryterialnej wymagało określenia lokalizacji lotniska oraz orientacji dróg startowych, biorąc pod uwagę takie czynniki jak: możliwy zakres obrotu osi dróg startowych wynikający z warunków meteorologicznych, wielkość populacji zamieszkującej na terenie planowanego lotniska, wielkość populacji zamieszkującą strefę Obszaru Ograniczonego Użytkowania (dalej: OOU), wielkość populacji zamieszkującej w miejscowościach zlokalizowanych pod ścieżkami podejścia oraz brak potencjalnych przeszkód terenowych.

Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów oraz wykluczeń w ramach Studium Lokalizacyjnego PFR wybrane zostały cztery potencjalne lokalizacje, spełniające te wymagania, tj.:

▪ dwa podwarianty w lokalizacji Baranów;

▪ lokalizacja Grodzisk Mazowiecki;

▪ lokalizacja Grójec/Tarczyn.

Źródło: Studium Lokalizacyjne dla Projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, opracowane na zlecenie Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Mapa potencjalnych lokalizacji CPK wyłonionych w Studium Lokalizacyjnym

W celu wyboru najlepszej lokalizacji przyszłego Lotniska w ramach Studium Lokalizacyjnego PRF wykonano analizę wielokryterialną w ramach której przyjęto parametry do oceny wariantów o różnym stopniu istotności z punktu widzenia realizacji inwestycji. Parametry te zostały zgrupowane w kryteria ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

Wynikiem analizy wielokryterialnej było wskazanie jednego z dwóch podwariantów lokalizacji Baranów jako lokalizacji preferowanej. Zadecydowały o tym takie kryteria jak: liczba budynków mieszkalnych w OOU, potencjalna wartość gruntów oraz liczba ludności wewnątrz OOU. Na drugim miejscu uplasowała się lokalizacja Grójec/Tarczyn – w tym przypadku parametrem wpływającym na korzyść była liczba mieszkańców narażonych na hałas poza OOU. Najgorzej oceniona została lokalizacja Grodzisk Mazowiecki m.in. przez wzgląd na: liczbę mieszkańców narażonych na hałas poza OOU oraz powierzchnię drzew do usunięcia.

Lokalizacja w Baranowie przeważyła nad drugą w kolejności lokalizacją Grójec/Tarczyn przede wszystkim ze względu na mniejszy obszar zalesiony, mniejszy udział niezdatnych do posadowienia inwestycji gruntów, mniejszą liczbę budynków mieszkalnych i specjalnych w OOU oraz niższy koszt pozyskania gruntów. Ponadto, niższe koszty pozyskania gruntów, wykupu i usunięcia budynków oraz wymiany gruntów niezdatnych do posadowienia budynków, a także wysokość nakładów kapitałowych (CAPEX) inwestycji, zasadniczo wpłynęły na wybór lokalizacji w Baranowie.

Granice obszaru lokalizacji Lotniska w Baranowie został zdefiniowany przy użyciu elementów ograniczających w sposób następujący:

▪ od północy – poprzez rzekę Pisia (powstającą z połączenia rzek Pisi Gągoliny i Pisi Tucznej oraz miejscowość Szymanów;

▪ od wschodu – poprzez rzekę Pisię Tuczną oraz miejscowość Baranów, przy czym są to granice wynikające jednocześnie z konieczności ograniczenia negatywnego oddziaływania hałasowego na silnie zurbanizowane obszary Warszawy i jej okolic;

▪ od południa – poprzez autostradę A2;

▪ od zachodu – poprzez drogę krajową nr 50.

Opisany powyżej obszar lokalizacji Lotniska w Baranowie nazwany został, na potrzeby niniejszego Raportu OOŚ, Podobszarem 0.

Źródło: Opracowanie własne

## Obszar lokalizacji Lotniska w Baranowie – Podobszar 0

Pierwszy poziom analiz – wariantowanie lokalizacyjne

Lotnisko – Krok 1a

### Obszar Lotniska dla Fazy 2

W obszarze lokalizacji Baranów – Podobszar 0, wykonana została analiza w zakresie przestrzennym odpowiadającym potrzebom rozwojowym dla Fazy 2 (możliwość budowy dodatkowych dróg startowych w obszarze Lotniska wraz z niezbędną infrastrukturą). Prace te prowadzono w ramach “Studium lokalizacji dróg startowych dla CPK”. W pierwszej kolejności określona została przybliżona wielkość powierzchni terenu niezbędnego do wybudowania portu lotniczego o docelowej przepustowości wy-noszącej 100 milionów pasażerów rocznie. W tym celu zidentyfikowano potencjalne konfiguracje dróg startowych w stosunku do zapotrzebowania wynikającego z prognoz ruchu, oszacowano długości dróg startowych, określono przybliżone wymagania przestrzenne dla terminala pasażerskiego i innej istotnej infrastruktury Lotniska. W ramach analiz w obrębie Podobszaru 0, przeanalizowano ponad 600 lokalizacji (minimalna różnica pomiędzy testowanymi lokalizacjami wynosiła 300 m odległości i 1° obrotu w zakresie kierunków dróg startowych) pod kątem:

▪ kryteriów strategicznych:

- czasy przejazdu transportem drogowym i kolejowym z centrum Warszawy;

- używalność lotniska wynikająca z orientacji dróg startowych w odniesieniu do przeważającego kierunku wiatrów;

- wpływ hałasu lotniczego na społeczności lokalne;

▪ i kryteriów krytycznych:

- ingerencja w cieki/hydrologia;

- geologia obszaru;

- potencjalne przeszkody lotnicze;

- topografia terenu;

- archeologia i dziedzictwo narodowe;

- wpływ na społeczności lokalne.

Na podstawie tak zdefiniowanych kryteriów wszystkie analizowane lokalizacje zostały pogrupowane w trzy grupy: zachodnią, centralną oraz wschodnią. Rysunek I. 5-6 przedstawia geometryczne środki badanych lokalizacji w każdej grupie.

Źródło: Analiza wyboru lokalizacji lotniska

### Struktura siatki Podobszaru 0 i grupowanie opcji lokalizacji według lokalizacji geometrycznych środków lokalizacji lotniska

Biorąc pod uwagę wyłącznie kryteria strategiczne, najlepsze ze względu na koszty cyklu życia okazały się być lokalizacje wschodnie. Natomiast zastosowanie kryteriów krytycznych dotyczących geologii i lokalizacji cieków (tylko w zakresie skali prac wymaganych do przekierowania cieków, a nie oddziaływań środowiskowych) ujawniło, że z punktu widzenia tych aspektów lokalizacje wschodnie nie są korzystne.

Wybór wschodniej lokalizacji lotniska wymagałby przekierowania wszystkich cieków znajdujących się w południowej części Podobszaru 0, co jest zarówno niekorzystne z punktu widzenia środowiskowego jak i kosztów etapu budowy. Ponadto, z badań geologicznych wynika, że lokalizacje wschodnie pokrywają się (szczególnie w części południowej) z obszarem występowania gruntów zakwalifikowanych jako nieodpowiednie do budowy (sąsiedztwo doliny rzeki Pisia Tuczna) - wynika to z faktu, że gleba w sąsiedztwie koryta cieku zawsze jest z dużym udziałem części organicznych a w konsekwencji niestabilna. Na tej podstawie zarekomendowano odcięcie wschodniej części Podobszaru 0 (patrz: Rysunek I. 5-7 niebieskim kolorem oznaczona strefa Pisi Tucznej) z dalszych analiz lokalizacyjnych dla Fazy 2. Jednocześnie lokalizacje skrajnie zachodnie okazały się być niekorzystne ze względu na uwarunkowania topograficzne i rosnące deniwelacje terenu, co ma znaczący wpływ na koszty realizacji (patrz: Rysunek I. 5-7 kolor żółty). Ostatecznie Podobszar 0 został podzielony na 3 strefy: żółtą – obszar wyłączony z dalszych faz planowania i projektowania lotniska o powierzchni  - 11,45 km²; niebieską – tzw. strefa Pisi Tucznej o powierzchni – 10,1 km²; oraz zieloną, która spełniała zarówno kryteria strategiczne jak i kry-tyczne – tzw. Planowany obszar Lotniska o powierzchni - 52,6 km².

Źródło: Opracowanie własne

### Planowany obszar Lotniska

Ostatecznie wyniki modelowania parametrycznego w ramach tzw. strefy zielonej wskazały na 13 najlepiej ocenionych opcji lokalizacyjnych w obrębie centralnej części Podobszaru 0 (Rysunek I. 5-7). Każda z tych 13 opcji spełnia wymogi obszarowe dla lokalizacji Lotniska w Fazie 2.

Ponadto, ze względu na bardzo istotny aspekt jakim jest ocena wpływu na jednolite części wód powierzchniowych w rozdziale 2.1 Tom IV Raportu OOŚ wykonano analizę wpływu dla Fazy 2 rozwoju Lotniska w tym aspekcie. Konieczności uwzględniania potrzeb przyszłej rozbudowy Lotniska o dodatkowe drogi startowe była istotnym determinantem w definiowaniu lokalizacji Lotniska dla Fazy 1. Faza 2 rozwoju Lotniska nie jest przedmiotem oceny niniejszego Raport.

### Obszar Lotniska dla Fazy 1

Punktem wyjścia dla wyznaczenia lokalizacji Lotniska dla Fazy 1 (dwie drogi startowe wraz niezbędną infrastrukturą) było 13 opcji lokalizacji wewnątrz Podobszaru 0. Obwiednia połączonych wszystkich 13 opcji lokalizacyjnych [46,4 km2] wyznaczyła obszar, który na pewno będzie częścią przyszłego lotniska i w którym powinna się zmieścić lokalizacja Lotniska dla Fazy 1. Należy tu wskazać, iż obszary dla Fazy 1 Lotniska był tak wyznaczany, aby zapewniał wystarczającą elastyczność dla ewentualnego przesunięcia dróg startowych względem siebie jak również dla dalszych prac planistycznych oraz optymalizował układy funkcjonalne lotniska i zapewniał możliwość przyszłej rozbudowy Lotniska do Fazy 2 była możliwość przyszłej rozbudowy Lotniska do Fazy 2. 81

Założenia dla obszaru Fazy 1 realizacji Lotniska:

▪ Dwie niezależne drogi startowe;

▪ Infrastruktura wspierająca, w tym cargo lokalizowana pomiędzy drogami startowymi;

▪ Odległość od osi drogi startowej do granicy lotniska to 250 m.

Przy przyjętych założeniach wyznaczone zostało 6 lokalizacji planowanego Lotniska wewnątrz obwiedni dla 13 opcji lokalizacji Lotniska w Fazie 2. Wszystkie 6 lokalizacji zostały poddane analizom w ramach pierwszego poziomu analiz i ocenione zostały zgodnie z zakresem art. 66 ust. 1 pkt 6 i 6a

Ustawy OOŚ [62] w Tomie IV niniejszego Raportu OOŚ. Następnie wykonana została analiza wielokryterialna, w wyniku której otrzymano jeden wariant lokalizacyjny Lotniska dla Fazy 1. Rysunki, na których przedstawiono 6 lokalizacji dla Fazy 1 realizacji planowanego Przedsięwzięcia wraz z ich szczegółowym opisem wskazano w Tomie II Raportu OOŚ w Rozdziale 2.

## Węzeł kolejowy – Krok 1b

Wstępnie warianty lokalizacyjne Węzła Kolejowego CPK zostały opracowane w ramach Etapu I Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego (dalej: STEŚ), a następnie zaktualizowane w celu uwzględnienia działań w równoległym projekcie obejmującym Port Lotniczy. Warianty były oparte o schemat ideowy Węzła Kolejowego, wypracowany na bazie założeń koncepcyjnych przyjętych  w ramach Koncepcji CPK, Strategicznego Studium Lokalizacyjnego oraz projektów obejmujących powiązane linie kolejowe oraz Port Lotniczy, a także wstępnych analiz. Warianty Węzła Kolejowego CPK opierają się na następujących założeniach:

▪ Stworzenie kluczowego elementu sieci ogólnopolskiej dalekobieżnych połączeń kolejowych (Węzła Kolejowego CPK), służącego zapewnieniu dogodnych powiązań istniejących i planowanych międzymiastowych korytarzy kolejowych, zbiegających się w CPK i stanowiących podstawę przyszłego systemu połączeń kolejowych obejmującego wszystkie regiony kraju;

▪ Zaprojektowanie Węzła Kolejowego z uwzględnieniem celów i założeń przyjętych dla Stacji Kolejowej CPK obsługującej nowe Lotnisko oraz towarzyszące mu przyszłe założenia przestrzenne, a także pełniącej funkcję jednego z głównych węzłów krajowego systemu dalekobieżnych przewozów kolejowych;

▪ Poprawa powiązań kolejowych w obszarze Polski Centralnej oraz w rejonie Lotniska. Poprawa przepustowości i dostępności sieci kolejowej oraz odciążenie jej krytycznych, najbardziej obecnie obciążonych elementów, zwłaszcza w obszarze węzłów warszawskiego i łódzkiego. Projekt stano-wić będzie składową szybkiego, niezawodnego i bezpiecznego powiązania transportowego Warszawy i Łodzi z multimodalnym hub’em transportowym CPK. Węzeł Kolejowy CPK przyczyni się także do stworzenia dogodnych połączeń o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym, służących zarówno istniejącej jak i planowanej zabudowie obszaru CPK w rejonie pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim, Żyrardowem, Sochaczewem a Błoniem;

▪ Osiągnięcie najlepszych wyników ekonomicznych. Wykorzystanie środków inwestycyjnych po-służy osiągnięciu jak największej efektywności społeczno-ekonomicznej przedsięwzięcia oraz funkcjonalności przyszłej infrastruktury w odniesieniu do poniesionych nakładów i kosztów;

▪ Wzmocnienie roli transportu kolejowego w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz ochrony środowiska. Projekt pozwoli na znaczące zwiększenie roli ekologicznego i bezpiecznego transportu kolejowego, wpisując się w ogólnoeuropejskie priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie realizacja Węzła Kolejowego CPK powinna opierać się o odpowiedzialne podejście do kwestii środowiskowych, obejmujących najważniejsze elementy środowiska przyrodniczego, na które może potencjalnie oddziaływać przedsięwzięcie kolejowe (tj.: różnorodność biologiczna, hałas, klimat, środowisko gruntowo-wodne), czemu przysłużyć się mogą rozwiązania technologiczne zmniejszające uciążliwość dla środowiska, oparte o innowacyjne technologie.

Na bazie czterech rozwiązań wariantowych (W21, W22, W23, W24) opracowanych w Etapie I STEŚ, do wybranego w ramach Kroku 1a wariantu lokalizacji Lotniska wraz ze Stacją Kolejową dopasowane zostały rozwiązania Węzła Kolejowego w pięciu wariantach lokalizacyjnych nazwanych skrótami: W21, W22, W23, W24, W25. Każdy z wariantów został dopasowany do stałych punktów na końcach Stacji Kolejowej CPK. Prace nad tymi rozwiązaniami toczyły się w ramach Etapu II STEŚ.

Proces dojścia do pięciu wariantów Węzła Kolejowego obejmował analizę rozwiązań zaplanowanych w Etapie I STEŚ i rozwinięcie ich, w tym pod kątem optymalizacji środowiskowej, stąd powstał wariant W25 będący swego rodzaju hybrydą rozwiązań przedstawionych dla Wariantów od W21 do W24.

Opis i rysunki prezentujące warianty lokalizacyjne Węzła Kolejowego CPK zostały zamieszczone w Tomie II Raportu OOŚ.

Wszystkie pięć wariantów Węzła Kolejowego CPK zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z zakresem art. 66 ust. 1 pkt 6 i 6a Ustawy OOŚ (patrz: Tom IV Raportu OOŚ).

## Drogi – Krok 1c

Dla wybranej lokalizacji Lotniska wraz z lokalizacją Stacji Kolejowej, a także przy uwzględnieniu planowanych pięciu wariantów lokalizacyjnych Węzła Kolejowego CPK opracowane zostały docelowe rozwiązania drogowe mające na celu połączenie Lotniska z istniejącymi drogami krajowymi (A2  i DK50).

Ze względu na intensywne planowane zagospodarowanie strefy pomiędzy zachodnią granicą Lotniska i zachodnią częścią Węzła Kolejowego, a drogą krajową nr 50 oraz skomplikowany układ wysokościowy krzyżujących się linii kolejowych w tym obszarze, układ drogowy został zaplanowany w jednym wariancie lokalizacyjnym. W obszarze wschodniego połączenia autostrady A2 ze strefą Terminala pasażerskiego była możliwość wyznaczenia 3 korytarzy drogowych z różnymi wariantami przebiegu drogi wewnątrz tych korytarzy, przy założeniu jednego miejsca włączenia do autostrady A2. Założenie to wynika z wymagań projektowych i możliwości usytuowania nowego węzła drogowego na istniejącej autostradzie między położeniem węzła na A2 w Grodzisku Mazowieckim na wschodzie i Miejsca Obsługi Podróżnych Baranów na zachodzie.

W pierwszej kolejności trzy korytarze drogowe (oznaczone jako A, B, C), a w ich obrębie łącznie 10 wariantów lokalizacyjnych drogi (Rysunek I. 5-8). W korytarzu A analizowano 4 Warianty: A1; A2; A3 i A4; w korytarzu B - 3 Warianty: B1; B2 i B3 i w korytarzu C - 3 Warianty: C1; C2 i C3. Dla każdego wariantu przeprowadzono proces analizy wielokryterialnej w celu dokonania przeglądu potencjalnych tras pod kątem trzech głównych kategorii kryteriów:

▪ Techniczno-kosztowe:

- Kolizje z liniami kolejowymi;

- Kolizje z istniejącymi drogami;

- Kolizje z ciekami i rowami melioracyjnymi – liczba obiektów inżynieryjnych;

- Długości, na których wariant przebiega przez tereny zalewowe i tereny zagrożone powodzią;

- Obszary występowania słabych jakościowo gruntów wymagających wymiany bądź wzmocnie-nia;  - Kolizje z liniami elektroenergetycznymi.

▪ Środowiskowe:

- Kolizje z cennymi siedliskami przyrodniczymi;

- Kolizje z trasami migracji (płazy, ssaki);

- Kolizje z Jednolitymi Częściami Wód Powierzchniowych;

- Kolizje z zabytkami;

- Kolizje z budynkami zamieszkanymi i niezamieszkanymi;

- Liczba budynków mieszkalnych w buforze do 300 m od osi drogi.

▪ Integracji z przyszłą wizją rozbudowy obszarów wokół Lotniska:

- Złożoność podejścia do Lotniska;

- Potencjalne koszty OPEX;

- Możliwe prędkości na projektowanych rozwiązaniach wariantowych;

- Umożliwienie rozwoju obszarów w sąsiedztwie Lotniska;  - Integracja z siecią dróg stanu końcowego.

Po dokonaniu przeglądu i analizy wag oraz kategorii kryteriów wyłoniono dwie wyraźne najlepsze opcje - C2 i A3. W wyniku analizy wariantów tras stwierdzono, że Wariant A3 można jeszcze bardziej udoskonalić, w związku z czym opracowano Wariant A23. Wariant ten nie okazał się lepszy od Wariantu A3, ale został zachowany jako alternatywa do rozważenia. Ostatecznie analizie wielokryterialnej poddano 11 wariantów lokalizacyjnych w 3 korytarzach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: Masterplan. Etap 5 „Wstępna koncepcja CPK”

# Tom II

Od strony 21 tomu II

## Lotnisko wraz z głównymi obiektami i infrastrukturą dla drugiego horyzontu – PAL2

- Węzeł Kolejowy – to linie kolejowe łączące obszar Lotniska (Stację kolejową) z istniejącymi oraz nowo projektowanymi liniami. Oprócz linii kolejowych w ramach Węzła kolejowego wchodzi bu-dowa dróg technologicznych oraz przebudowa dróg istniejących, budowa systemu odwodnienia wzdłuż linii a także budowa przystanków osobowych oraz obiektów inżynieryjnych i inżynierskich wraz z niezbędnymi przekładkami cieków i rowów. Obszarowo Węzeł Kolejowy zawiera się w obrębie pomiędzy niżej opisanymi punktami styku z liniami istniejącymi (nr 1, 3, 4) oraz plano-wanymi (nr 5 i 85).

  - Główne odcinki linii kolejowych: B.1.1. Odcinek linii kolejowej nr 85 biegnący od Stacji CPK na wschód w kierunku Warszawy do punktu styku z projektem „Warszawa – Łódź” na wysokości DW579 w re-jonie m. Tłuste i na zachód w kierunku Łodzi do punktu styku z projektem „Warszawa –

Łódź” na wysokości DK50 w rejonie m. Guzów, wraz z budynkami, obiektami i niezbędną infrastrukturą techniczną;

    - Odcinek linii kolejowej nr 5 (WZL_2) biegnący od Stacji CPK w kierunku południowowschodnim od Lotniska, łączący się w rejonie stacji Korytów z istniejącą linią kolejową nr 4 oraz z połączeniami z linią kolejową nr 1 w rejonie punktu przecięcia obu linii, wraz z budynkami, obiektami i niezbędną infrastrukturą techniczną.

    - Odcinek linii kolejowej nr 5 (WZL_4) biegnący od Stacji CPK w kierunku północno – zachodnim od Lotniska w kierunku połączenia z linią nr 3 – odcinek kończy się przed obiektem inżynieryjnym zlokalizowanym na rzece Pisia Gągolina, który stanowi punkt styku z zasadniczym odcinkiem linii nr 5 CPK-Płock-Włocławek wraz z budynkami, obiektami i niezbędną infrastrukturą techniczną;

    - Odcinek linii kolejowej (WZL_1) biegnący od Stacji CPK w kierunku północno – wschodnim od Lotniska, łączący Stację CPK z istniejącą linią kolejową nr 3 w rejonie m. Bieniewice wraz z budynkami, obiektami i niezbędną infrastrukturą techniczną;

    - Odcinek linii kolejowej nr 88 (WZL_3) biegnący od Stacji CPK w kierunku połu-dniowozachodnim od Lotniska, poprzez stację Korytów (punkt styku z liniami nr 4 i 5 oraz dalszym fragmentem linii nr 88 w kierunku Warki, stanowiącym zakres od-dzielnego projektu), a także wraz z połączeniami z linią kolejową nr 1 w rejonie punktu przecięcia obu linii, wraz z budynkami, obiektami i niezbędną infrastrukturą techniczną;

    - Odcinek linii kolejowej łączący linię nr 5 i linię nr 88 (WZL_5) po zachodniej stronie Lotniska, w sposób umożliwiający kursowanie pociągów w osi północ-południe z pominięciem Stacji CPK, wraz ze stacją towarową opisaną poniżej w pkt. B.3.

### B.2

Budowa towarowej stacji kolejowej - będzie służyć potrzebom infrastruktury cargo zlokalizowanej w obrębie Portu Lotniczego oraz potrzebom bazy paliwowej Portu Lotniczego. Stosowna infrastruktura przeładunkowa będzie zlokalizowana w obrębie samej Stacji bądź będzie połączona za pomocą bocznic wyprowadzonych ze Stacji. Stacja będzie również pełniła funkcję stacji technicznopostojowej dla pociągów towarowych kursujących tranzytem przez obszar Węzła CPK.

Poniżej przedstawiono schematyczny rysunek przedstawiający Węzeł kolejowy w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę.

B.2. Budowa towarowej stacji kolejowej - będzie służyć potrzebom infrastruktury cargo zlokalizowanej w obrębie Portu Lotniczego oraz potrzebom bazy paliwowej Portu Lotniczego. Stosowna infrastruktura przeładunkowa będzie zlokalizowana w obrębie samej Stacji bądź będzie połączona za pomocą bocznic wyprowadzonych ze Stacji. Stacja będzie również pełniła funkcję stacji techniczno-postojowej dla pociągów towarowych kursujących tranzytem przez obszar Węzła CPK.

Źródło: Opracowanie własne

## Schemat ideowy węzła kolejowego CPK

C. Drogi w rozumieniu dróg na zewnątrz obszaru Lotniska: C.1. Połączenie drogowe Lotniska do sieci dróg publicznych. W związku koniecznością połączenia obszaru Lotniska z drogami publicznymi w ramach planowanego Przedsięwzięcia wybudowane zostaną następujące odcinki dróg: C.1.1. W kierunku południowo-wschodnim odcinek drogi łączący obszar Lotniska z istnie-jącą Autostradą A2 (odcinek Warszawa – Łódź) wraz z obiektami i niezbędną infrastrukturą techniczną;

C.1.2. W kierunku zachodnim odcinki łączące obszar Lotniska z istniejącą drogą krajową DK50 wraz z obiektami i niezbędną infrastrukturą techniczną. Drogi zostały tak za-projektowane, aby były kompatybilne z rozwiązaniami Węzła kolejowego;

C.1.3. Od północnej i wschodniej strony obszaru lotniska zaprojektowano obwodnicę, która zapewni dodatkowe połączenie wschód-zachód między DK50 a Terminalem, a także zapewni dostęp do przerwanych przez ten teren połączeń między Szymanowem i Wiskitkami oraz Baranowem. Droga ta zapewnia także dostęp do potencjalnych obiektów w północnej części obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego Lotniska. W dłuższej perspektywie droga ta może pomóc w zapewnieniu lepszego dostępu do Terminala z przyszłej planowanej od strony zachodniej Lotniska Obwodnicy Autostradowej Warszawa (dalej: OAW), jak również połączyć szereg potencjalnych obszarów inwestycyjnych;

Poniżej przedstawiono schematyczny rysunek przedstawiający Drogi docelowe w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Master Plan Arup

## Docelowe połączenie drogowe Lotniska do sieci dróg publicznych

Ponadto, należy wskazać, że w ramach planowanych odcinków drogowych konieczne będzie przebudowanie istniejących rozwiązań drogowych. Wynika to głównie z lokalizacji nowych odcinków drogowych i kolizji z istniejącymi drogami, które w związku z tą kolizją a także z kolizją z nowobudowanymi liniami kolejowymi muszą ulec przebudowie tak, aby zapewnić lokalnym mieszkańcom dostęp do ich nieruchomości, a także możliwość dojazdu do głównych dróg.

Poniżej przedstawiono komponenty Przedsięwzięcia (B; C; D; E i F), których realizacja wynika z jednej strony z przeprowadzenia etapu budowy (drogi oraz bocznice kolejowe), z drugiej zaś z lokalizacji obszaru Lotniska i kolizjami, które muszą być relokowane poza obszar Lotniska.

Korytarz 5A (korytarz przebiegający centralnie przez obszar Lotniska ze wschodu na zachód. Korytarz ten będzie wykorzystywany w trakcie początkowej fazy budowy Lotniska, następ-nie droga ta zostanie rozebrana) – przebieg drogi zaczyna się od drogi biegnącej przez wieś Maurycew w kierunku wschodnim (droga ta jest też Korytarzem 5), jej długość ma ok. 1 km, dalej skręca w kierunku północnym w drogę gminną prowadzącą do Szymanowa (długość ok. 0,25 km). Dalej droga skręca na wschód i biegnie drogą gminną przez wieś Skrzelew (długość ok. 3,1 km), następnie przecina granicę z gminą Baranów i po ok. 2,1 km dochodzi do wsi Wyczółki gdzie łączy się z Korytarzem 2. Przebieg zgodnie z załącznikiem II.1 – ar-kusz E;

D.8. Korytarz 6 (łączy Korytarze 1 i 10 od północy z Korytarzem 2 na południu) – stanowi drogę powiatową nr 3832W, na odcinku od wsi Kaski do Nowej Pułapiny (ul. Południowa - ok. 3,2 km). Przebieg zgodnie z załącznikiem II.1 – arkusz F;

Źródło: Opracowanie własne CPK

# Tom III

## Charakterystyka środowiska Gminy Baranów

Od strony 756 tomu III

## Wyniki identyfikacji obiektów i obszarów zabytkowych objętych rejestrem zabytków

## ewidencją zabytków oraz objętych ochroną w dokumentach planistycznych

Wyniki identyfikacji obiektów i obszarów zabytkowych objętych rejestrem zabytków, ewidencją zabytków oraz objętych ochroną w dokumentach planistycznych Gmina Baranów

## Charakterystyka Gminy Baranów pod względem dziedzictwa kulturowego

Krajobraz kulturowy gminy Baranów kształtują głównie: wiejska zabudowa zagrodowa, założenia parkowo-dworskie, kościoły i cmentarze. Obiekty te umiejscowione są w krajobrazie rolniczym, który jest dominującym w gminie Baranów. Niegdyś wiele domów i zagród znajdowało się w rejestrze lub ewidencji zabytków. Obecnie z uwagi na zły stan utraciły status zabytków.

Gmina Baranów nie posiada programu ochrony zabytków i w porównaniu do gmin Wiskitki i Teresin, wykazuje najmniejszą liczbę obiektów i obszarów objętych wpisem do rejestru zabytków czy ewidencji zabytków, położonych w obszarze analiz.

Obszar analiz w granicach gminy Baranów obejmuje teren wyznaczony granicami Podobszaru A włącznie z Podobszarem 0 i zajmuje prawie całą powierzchnię tej gminy (patrz rys. poniżej).

Do najciekawszych obiektów i obszarów zabytkowych objętych ochroną, zlokalizowanych w obszarze analiz, można zaliczyć Zespół dworski Szymanowskich w Kaskach, Park dworski w Cegłowie czy Park dworski z pałacykiem de Poths w Bożej Woli.

Ważnymi obiektami w świadomości lokalnej społeczności są objęte ochroną: Kościół pw. św. Józefa z cmentarzem w Baranowie oraz Kościół pw. św Piotra i Pawła w Kaskach wraz z terenem cmentarza i zespołem obiektów objętych ochroną konserwatorską wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów z 2006 r. (dalej: SUiKZP).

Dokładną lokalizację ww. elementów wraz z nadanym numerem porządkowym, przedstawiano na załączonych do opracowania mapach w skali 1: 10 000 (Załącznik III.30: arkusze nr: 5-7, 10-12, 16-18, 23-24, 29-31,35). Listę tych elementów wraz z numerem porządkowym przedstawiono w zestawieniach zaprezentowanych w niniejszym rozdziale oraz załączniku III.31.

Poniżej zaprezentowano mapę poglądową z rozmieszczeniem obiektów i obszarów zabytkowych na terenie gminy Baranów.

Źródło: Opracowanie własne

## Położenie Gminy Baranów względem granic Podobszarów 0 i A oraz zlokalizowanych  w nich obiektów i obszarów zabytkowych

W Podobszarze 0, na terenie gminy Baranów:

▪ łącznie występuje: 6 obiektów/obszarów zabytkowych, a w tym:

- 3 obiekty/obszary są wpisane do rejestru zabytków i 3 ujęte w ewidencji zabytków, w tym dwa cmentarze;

▪ dla 1 obiektu wyznaczono ochronę otoczenia wpisem do rejestru zabytków nr 21 z 1959-01-21 tj. do Zespołu dworskiego z Dworem Szymanowskich; w tym obszarze brak jest MPZP, a w SUiKZP nie wymieniono ww. strefy ani zasad obowiązujących w otoczeniu obiektu; w decyzji o wpisie nr 21 z 195901-21 ochroną objęto najbliższe otoczenie dworu tj. obszar w promieniu 100 m i wskazano ogólne zasady obowiązujące w zespole tj. zakaz burzenia, rozkopywania, niszczenia, przerabiania, odnawiania, rekonstruowania, zabudowywania, niszczenia, zdobienia, uzupełniania ani przewożenia bez uprzedniego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (rysunek poniżej);

▪ w dokumentach planistycznych gminy nie zostały wskazane strefy ochrony konserwatorskiej ani zasady obowiązujące w otoczeniu obiektów zabytkowych;

▪ w obszarze analiz nie występują obiekty ujęte w dokumentach planistycznych gminy ponad te wymienione

Zapisy SUiKZP ustalają ochronę istniejących zabytków na terenie gminy Baranów i ochroną objęto: zabytki wpisane do rejestru zabytków i zabytki będące w ewidencji konserwatorskiej; W korespondencji z gminy wskazano aktualną listę obiektów wpisanych do rejestru i ujętych w ewidencji zabytków, jak i obiektów wskazanych do ochrony konserwatorskiej wg SUiKZP, które zidentyfikowano w terenie;

▪ nie występują obiekty planowane do objęcia ochroną;

▪ nie występują: obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa, Pomniki historii czy Parki kulturowe.

Źródło: Opracowanie własne

## Obiekty i obszary zabytkowe objęte rejestrem zabytków oraz ewidencją zabytków zlokalizowane w Podobszarze 0.

GEZ- obiekty objęte gminną ewidencją zabytków. WEZ - obiekty objęte wojewódzką ewidencją zabytków

1)Narodowy Instytut Dziedzictwa: Portal Mapowy

Źródło: MWKZ, Baza WEZ, gmina Baranów, NID

W Podobszarze A (poza podobszarem 0), na terenie gminy Baranów:

▪ łącznie występuje: 11 obiektów/obszarów zabytkowych, a w tym:

- występują 3 obiekty/obszary wpisane do rejestru zabytków i 3 ujęte w ewidencji zabytków, w tym dwa cmentarze;

▪ w dokumentach planistycznych gminy nie zostały wskazane strefy ochrony konserwatorskiej ani zasady obowiązujące w otoczeniu obiektów zabytkowych;

▪ w dokumentach planistycznych gminy (SUiKZP z 2006 r.) [219] ochroną konserwatorską objęto dodatkowo teren Zespołu kościoła parafialnego p. w. św. Piotra i Pawła (1945-1951r) i 4 obiekty w jego granicach: brama w ogrodzeniu murowaną w latach 90-tych XIX w., plebania murowana z 1891 r. oraz obora murowana z 1891 r.;

▪ w obszarze analiz nie występują obiekty planowane do objęcia ochroną.

▪ nie występują obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa ani parki kulturowe.

Źródło: Opracowanie własne

Lokalizacja obszaru i obiektów objętych ochroną konserwatorską wg SUiKZP gminy

Baranów z 2006 r.: Zespołu kościoła parafialnego p. w. św. Piotra i Pawła z bramą w ogrodzeniu (nr 1), w bramą w ogrodzeniu (nr 1), Kościół (nr 2), plebania murowana z 1891 r. (nr 3), obora murowana z 1891 r. (nr 4), oraz cmentarz przykościelny (nr 56), Kaski, gm. Baranów.

## Obiekty i obszary zabytkowe objęte rejestrem zabytków oraz ewidencją zabytków zlokalizowane poza Podobszarem 0 w granicach Podobszaru A.

GEZ- obiekty objęte gminną ewidencją zabytków, WEZ - obiekty objęte wojewódzką ewidencją zabytków

1) Narodowy Instytut Dziedzictwa: Portal Mapowy

Źródło: MWKZ, Baza WEZ, gmina Baranów, NID

## Dodatkowe obiekty i obszary zabytkowe objęte ochrona wg. dokumentów planistycznych zlokalizowane w Podobszarze A poza granicami Podobszaru 0.

Źródło: SUiKZP gminy 2006 r.

Od strony 821tomu III

## Wyniki identyfikacji stanowisk archeologicznych

W Podobszarze 0, na terenie gminy Baranów:

▪ występuje łącznie 150 stanowisk archeologicznych

- w tym 144 stanowisk położonych w całości w Podobszarze 0 - w tym 6 stanowisk wpisanych do rejestru zabytków.

Lokalizację stanowisk archeologicznych wraz z numerem AZP i stanowiska, przedstawiano na załączonych do opracowania mapach w skali 1: 10 000 (Załącznik III.32; arkusze nr 5,6,10-12,16-

18,23,24,29-31,35). Na mapach wyróżniono stanowiska wpisane do rejestru zabytków.

## Zestawienie stanowisk archeologicznych w Podobszarze 0.

Źródło danych: Raport [167], MWKZ, dane z gminy, NID

W Podobszarze A z wyłączeniem Podobszaru 0, na terenie gminy Baranów:

▪ występuje łącznie 93 stanowisk archeologicznych, w tym 0 stanowisk wpisanych do rejestru zabytków.

## Zestawienie stanowisk archeologicznych w Podobszarze A (z wyłączeniem Podobszaru 0)

Źródło: MWKZ, dane z gminy, NID

Od strony 1061 tomu III

## Podsumowanie analizy uwarunkowań społeczno- gospodarczych

Podsumowując powyższe analizy uwarunkowań społeczno-gospodarczych dwunastu gmin (Puszcza

Mariańska, Nowa Sucha, Błonie, Mszczonów, Sochaczew, Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice,

Żyrardów, Wiskitki, Teresin, Jaktorów, Baranów) położonych w Podobszarze A, przedstawione zostały różnice między gminami pod kątem wybranych aspektów charakteryzujących uwarunkowania społeczne, gospodarcze i zagospodarowanie tj. powierzchnia gminy w Podobszarze A, udział form pokrycia terenu, liczba budynków w Podobszarze A według rodzaju zabudowy, uwarunkowania społeczne. Wyniki analiz porównawczych zaprezentowano w niniejszej części rozdziału w formach tabelarycznych oraz w postaci wykresów.

Poniższy wykres przedstawia porównanie stopnia pokrycia powierzchni poszczególnych gmin przez Podobszar A. Przede wszystkim uwagę zwraca gmina Baranów, której 99% powierzchni znajduje się w granicach Podobszaru A. W przypadku gmin Jaktorów, Teresin i Wiskitki jest to ponad 50% powierzchni gminy (odpowiednio 66%, 62% i 58%). Gminy Żyrardów, Radziejowice i Grodzisk Mazowiecki są zajęte przez Podobszar A w stopni obejmującym 20-40% całkowitej powierzchni gminy. W przypadku pozostałych gmin udział Podobszaru A w ich całkowitej powierzchni to poniżej 10%.

Źródło: Opracowanie własne

## Podsumowanie- procent powierzchni gmin w Podobszarze A

Całkowita powierzchnia Podobszaru A wynosi 334,5 km². Udział procentowy powierzchni poszczególnych gmin w granicach Podobszaru A przedstawia Rysunek III. 9-110. Uwagę zwraca, iż ponad ¾ powierzchni Podobszaru A to cztery gminy Wiskitki, Baranów (której 99% powierzchni wchodzi w Podobszar A), Teresin i Jaktorów. Pozostała część Podobszaru A obejmuje osiem gmin, których udział jest zróżnicowany od prawie 8% (gm. Grodzisk Mazowiecki) do poniżej 1% (gminy Nowa Sucha i Puszcza Mariańska).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

## Liczba budynków w Podobszarze A w podziale na gminy

Podsumowanie- liczba budynków w Podobszarze A w podziale na gminy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDOT10K

## Porównanie gmin pod względem uwarunkowań społecznych

## Tom IV- część 1

Od strony 512 tomu IV części 1

## Przeznaczenie terenu dla MPZP objętych przez granice wariantów lotniska

## Przeznaczenie terenu dla MPZP objętych przez granice wariantów kolei

# Tom V

Od strony 250 tomu V

Jednolita część wód powierzchniowych

## Kompensacje oddziaływań na aJCWP

W ramach kompensacji przewiduje się dwa rodzaje działań: udrożnienia istniejących piętrzeń dla migracji ichtiofauny i innych organizmów wodnych oraz renaturyzację silnie przekształconych, wyprostowanych odcinków rzek. Działania te mają na celu zrównoważenie zidentyfikowanych w Tomie IV dla etapu budowy i eksploatacji znaczących negatywnych oddziaływań na biologiczne elementy oceny stanu wód zależne od hydromorfologii. Oddziaływania te wynikają z przekształceń siedlisk ryb i makrobezkręgowców w przekładanych i przebudowywanych odcinkach rzek, w tym trwałej, całkowitej utraty siedlisk na odcinkach likwidowanych oraz w części odcinków odtwarzanych, które będą zabudowane przez przepusty drogowe i ko-lejowe. W związku z przewidywanymi trwałymi stratami i modyfikacjami siedlisk organizmów wodnych zagrożone jest osiągniecie celów środowiskowych wskazanych zgodnie z art. 4.7 RDW dla 3 aJCWP - Pisia Gągolina od Okrzeszy do ujścia (PLRW2000112727699), Głęboka Struga (PLRW2000102727649), Pisia Tuczna

(PLRW2000102727689). Ponadto, w celu zwiększenia oddziaływania zabiegów renaturyzacyjnych w zlewni Bzury, wytypowano odcinek do renaturyzacji w aJCWP Sucha (PLRW2000102727299). Ta część wód nie jest wprawdzie poddana bezpośredniemu znaczącemu oddziaływaniu Przedsięwzięcia, jednak jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego Lotniska, w zlewni Bzury, do której należy także Pisia Gągolina i jej dopływy. W każdej z wymienionych aJCWP przewidziano działania renaturyzacyjne na wytypowanych, silnie przekształconych odcinkach, polegające na poprawie parametrów hydro-morfologicznych i siedliskowych. Działania te obejmą takie modyfikacje, jak: zwiększenie krętości koryta, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż brzegów oraz wprowadzenie naturalnych elementów różnicujących siedliska (karpy i pnie drzew, ponadwymiarowe głazy, żwir).

Ponadto, przewidziano udrożnienie piętrzeń na Pisi Gągolinie w celu przywrócenia drożności dla migracji ichtiofauny i makrobezkręgowców na niemal całej długości wymienionej wyżej aJCWP. Dodatkowo prze-widziano udrożnienie 2 piętrzeń na Utracie – w dolnym odcinku aJCWP Utrata od

Żbikówki do ujścia (PLRW200011272899), co również umożliwi swobodną migrację ryb i innych organizmów wodnych na ca-łej długości tej aJCWP. Renaturyzacja odcinków rzek poddanych najsilniejszym zmianom hydromorfologicznym oraz dodatkowo w aJCWP Sucha, jak również udrożnienia rzek w systemie Bzury (Pisa Gągolina, Utrata) dla migracji orga-nizmów wodnych pozwolą na znaczne złagodzenie przewidywanych negatywnych oddziaływań Przedsię-wzięcia i przyspieszą osiągniecie celów środowiskowych przez wymienione aJCWP. Są one także zgodne z działaniami wskazanymi w projekcie II aPGW, gdzie w zestawie działań dla 4 wymienionych aJCWP (Pisia Gągolina od Okrzeszy do ujścia, Głęboka Struga, Pisia Tuczna, Sucha) przewidziano następującą kategorię i grupę działań:

▪ Kategoria: Kształtowanie stosunków wodnych w zlewni jcwp:

− Grupa: Ochrona ekosystemów wodnych i od wód zależnych/ odtwarzanie warunków siedliskowych z uwzględnieniem celów środowiskowych wskazanych dla obszarów przyrodniczych.

Dla Pisi Tucznej i Suchej, poza wyżej wymienionymi dodatkowo wskazano:

▪ Kategoria: Poprawa warunków hydromorfologicznych rzek i potoków:

− Grupa: Ochrona i odtwarzanie naturalnych procesów hydromorfologicznych w korycie w zakresie spełnienia celów środowiskowych obszarów przyrodniczych.

Na poniższym rysunku wskazano lokalizację proponowanych i omówionych poniżej działań kompensacyjnych planowanych na aJCWP. Numery od 1 do 6 wskazują lokalizację przegród poprzecznych do udrożnienia, zaś numery od 7 do 10 oznaczają odcinki cieków wytypowane do renaturyzacji.

Planowane działania kompensacyjne realizowane będą w następujących aJCWP:

▪ Pisia Gągolina od Okrzeszy do ujścia – udrożnienie piętrzeń oraz renaturyzacja odcinka Pisi Gągoliny;

▪ Pisia Tuczna - renaturyzacja odcinka Pisi Tucznej oraz pośrednio udrożnienie piętrzeń w dolnym odcinku Pisi Gągoliny;

▪ Głęboka Struga - renaturyzacja odcinka Głębokiej Strugi oraz pośrednio udrożnienie piętrzeń w dolnym odcinku Pisi Gągoliny;

▪ Sucha - renaturyzacja odcinka rzeki Sucha;

▪ Utrata od Żbikówki do ujścia - udrożnienie piętrzeń w dolnym odcinku.

## Lokalizacja potencjalnych obszarów kompensacji oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na aJCWP

Lokalizacja potencjalnych obszarów kompensacji oddziaływań planowanego Przedsięwzięcia na aJCWP w podziale na renaturyzowane odcinki rzeczne z uwzględnieniem właściwego buforu planowanych prac, tj.: Pisia Gągolina i Pisia Tuczna – po 50 m od osi cieku

## Zestawienie średnich stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza

Zestawienie średnich stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza, uzyskanych z modelowania, w punktach pomiarów pasywnych, w których na etapie badań stanu aktualnego realizowano monitoring tła – etap przygotowania Przedsięwzięcia.

na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2021 r. poz. 845 t.j.); Kolorem jasnoczerwonym wyróżniono wartości przekraczające poziom dopuszczalny

Źródło: Opracowanie własne BSIPP Ekometria

Zestawienie średnich stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza, uzyskanych z modelowania, w punktach pomiarów pasywnych, w których realizowano monitoring tła – etap eksploatacji Przedsięwzięcia, horyzont 2044 r.

## Lokalizacja punktów monitoringu wód podziemnych i zakres badań

Źródło: PRG

# Tom VI

## Język niespecjalistyczny

Od strony 36 tomu VI

### Wybór lokalizacji „Baranów”

Punktem wyjścia do analiz lokalizacyjnych w ramach Raportu OOŚ, było Studium Lokalizacyjne dla Projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, opracowane na zlecenie Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (dalej: Studium Lokalizacyjne PFR) . W ramach tego Studium wskazano preferowany obszar dla lokalizacji Lotniska w zakresie przestrzennym odpowiadający potrzebom rozwojowym dla Fazy 2 (w tym przypadku dla 4 dróg startowych wraz z całą niezbędną infrastrukturą).

Poszukiwanie obszarów potencjalnej lokalizacji lotniska w ramach Studium Lokalizacyjnego PFR przeprowadzono poprzez wyznaczenie warunków brzegowych umiejscowienia portu lotniczego oraz określenie orientacyjnej powierzchni obszaru pod planowane Przedsięwzięcie. Sformułowane zostały następujące założenia do wstępnej kwalifikacji lokalizacji i sformułowania kryteriów wyboru położenia lotniska:

▪ odległość do Warszawy – do 50 km i czas dojazdu max. 30 min.;

▪ położenie względem głównych skupisk ludności i połączeń komunikacyjnych; ▪ powierzchnia terenu lotniska - 35,67 km².

Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów oraz wykluczeń w ramach Studium Lokalizacyjnego PFR wybrane zostały cztery potencjalne lokalizacje, spełniające te wymagania tj.:

▪ dwa podwarianty w lokalizacji Baranów;

▪ lokalizacja Grodzisk Mazowiecki;

▪ lokalizacja Grójec/Tarczyn.

W celu wyboru najlepszej lokalizacji przyszłego Lotniska w ramach Studium Lokalizacyjnego PFR wykonano analizę wielokryterialną w ramach której przyjęto parametry do oceny wariantów o różnym stopniu istotności z punktu widzenia realizacji Przedsięwzięcia. Parametry te zostały zgrupowane w kryteria ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

Wynikiem analizy wielokryterialnej było wskazanie jednego z dwóch podwariantów lokalizacji Baranów jako lokalizacji preferowanej.